Co přináší novela stavebního zákona

Na pomoc samosprávám

Stavební zákon prošel novelou k 1. 1. 2007. Co tato novela přináší z pohledu vydávání stavebního ohlášení nebo povolení pro rekonstrukce společných částí konstrukčních prvků panelových domů a pro jednotlivé bytové jednotky?

Společné části konstrukčních prvků panelových:

- generální oprava střechy (bez i se zateplením):

  - bez stavebního ohlášení i povolení;

- zateplení objektu:

  - bez stavebního ohlášení i povolení;

  - vyjádření architekta města Benešov k barevnosti fasády;

- generální oprava lodžií (bez i s výměnou zábradlí):

  - bez stavebního ohlášení i povolení;

- výměna oken (s ponecháním tvaru, rozměru a barvy):

  - bez stavebního ohlášení i povolení;

- výměna vchodových portálů (s ponecháním tvaru, rozměru a barvy):

  - bez stavebního ohlášení i povolení;

- výměna vchodových portálů (změna vzhledu portálu):

  - vyjádření architekta města Benešov k návrhu změny vchodového portálu;

  - 75% souhlas z celkového počtu vlastníků bytových jednotek v objektu ke změně vzhledu;

  - jednoduchá projektová dokumentace ke stavebnímu povolení;

  - stavební povolení;

- výměna stoupaček (SV,TUV, kanalizace a plyn):

  - bez stavebního ohlášení i povolení.

Jednotlivé bytové jednotky:

- výměna oken (s ponecháním tvaru, rozměrů a barvy):

  - bez stavebního ohlášení i povolení;

- zasklení lodžie bezrámovým systémem:

  - jednoduchá projektová dokumentace ke stavebnímu povolení;

  - stavební povolení.

- přestavba bytového jádra s ponecháním dispozice:

  - bez stavebního ohlášení i povolení;

- přestavba bytového jádra s pozměněnou dispozicí:

  - jednoduchá projektová dokumentace ke stavebnímu povolení;

  - stavební povolení.

Poznámka

Ke všem výše uvedeným stavebním úpravám pouze pro jednotlivé bytové jednotky – i když nebude požadováno stavební ohlášení nebo povolení, je zapotřebí souhlas se stavebními úpravami od SBD Benešov jako vlastníka u družstevních bytů a spolumajitele objektu u bytů v osobním vlastnictví.

Michal Budlovský 
vedoucí technického úseku